Przebudowa drogi gminnej( ulicy)  Brzozy od  km 0+000  do  km 0+078  położonej w m.Nałęczów

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

1.		Roboty przygotowawcze

1.	D-01.01.01	KNR  201-0119-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,078	km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg

78 / 1000 =	0,078

Razem  przedmiar =	  0,078	km

2.	D-03.02.01a	KNNR  006-1305-02-00  MRRiB	  0,251	m3

Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, przy objętości betonu w jednym miejscu od 0,1 do

0,2 m3

2 * 3.14159 * 0.40 * 0.10 =	0,251

Razem  przedmiar =	  0,251	m3

2.		Roboty   rozbiórkowe nawierzchni  ulicy

3.		Kal. własna	  35,620	m2

Frezowanie podbudowy  na  połaczeniu

(4 + 11) / 2 * 3.5 + 9.37 =	35,620

Razem  przedmiar =	  35,620	m2

3.		Podbudowa

4.		KNR  231-0107-01-00  IGM Warszawa	  13,093	m3

Wyrównanie istniejącej podbudowy ( trylinki ) kruszywem  łamanym  stabilizowanym  mechanicznie  o

uziarnieniu  0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: do

3,4cm

tabela  wyrównań + powierzchnia  zjazdów:  11.50 + (46.84 * 0.034) =	13,093

Razem  przedmiar =	  13,093	m3

4.		Nawierzchnia

5.	D-04.03.01	KNNR  006-1005-06-00  MRRiB	  340,500	m2

Mechaniczne oczyszczenie  podbudowy (trylinki)

tabela  wyrównań:  340.50 =	340,500

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  340,500	m2

6.	D-04.03.01	KNNR  006-1005-07-00  MRRiB	  340,500	m2

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem ( połaczenie  miedzywarstwowe)podbudowa ( trylinki)

tabela  wyrównań:  340.50 =	340,500

Razem  przedmiar =	  340,500	m2

Przebudowa drogi gminnej( ulicy)  Brzozy od  km 0+000  do  km 0+078  położonej w m.Nałęczów

4. Nawierzchnia

Str: 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

7.	D-04.03.01	KNNR  006-1005-07-00  MRRiB	  340,500	m2

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem ( połaczenie  miedzywarstwowe) w-wa  wyrównawczej  z

kruszywa

tabela  wyrównań:  340.50 =	340,500

Razem  przedmiar =	  340,500	m2

8.	D-05.03.05a	KNNR  006-0310-05-10  MRRiB	  340,500	m2

Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z  betonu  asfaltowego AC 11S wg PN- EN  dla  KR 2,

dostarczanych z wytwórni , sam.samowyładowczym , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm -

tabela  wyrównań:  340.50 =	340,500

Razem  przedmiar =	  340,500	m2

5.		Zjazdy

9.	D-04.03.01	KNNR  006-1005-06-00  MRRiB	  46,840	m2

Mechaniczne oczyszczenie  podbudowy (trylinki)

9.4 + 6.5 + 20.40 + 10.54 =	46,840

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  46,840	m2

10.	D-04.03.01	KNNR  006-1005-07-00  MRRiB	  46,840	m2

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem ( połaczenie  miedzywarstwowe)podbudowa ( trylinki)

9.4 + 6.5 + 20.40 + 10.54 =	46,840

Razem  przedmiar =	  46,840	m2

11.	D-05.03.05a	KNNR  006-0310-05-10  MRRiB	  46,840	m2

Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z  betonu  asfaltowego AC 11S wg PN- EN  dla  KR 2,

dostarczanych z wytwórni , sam.samowyładowczym , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm -

9.4 + 6.5 + 20.40 + 10.54 =	46,840

Razem  przedmiar =	  46,840	m2

6.		Oznakowanie

12.	D-07.02.01	KNNR  006-0702-01-00  MRRiB	  5,000	szt

Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm

A-7 szt.1;D-1szt.2 A-22 szt.1 A-23 szt1:  5 =	5,000

Razem  przedmiar =	  5,000	szt

13.	D-07.02.01	KNNR  006-0702-05-00  MRRiB	  7,000	szt

Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu,ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2

A-7 szt1 .D-1 sz.2,A-22, szt. 1 , A-23 szt 1; + 2 szt. tabliczki  o % spadku  podłuznego:  5 + 2 =	7,000

Razem  przedmiar =	  7,000	szt

Przebudowa drogi gminnej( ulicy)  Brzozy od  km 0+000  do  km 0+078  położonej w m.Nałęczów

6. Oznakowanie

Str: 3

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

---  Koniec  wydruku  przedmiaru  ---