Przebudowa  drogi gminnej Nr 107894L  w  m. Strzelce od  km 0+000  do km 1+203

Zadanie :	Przebudowa  drogi gminnej

Obiekt :	droga  gminna - dz nr 267 ,258,277

Adres :	Obręb: Strzelce , Gmina  Nałeczów

WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny  R-g :  	...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  	............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  	............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  	............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  	.......................................................................

K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

1.	Przebudowa  drogi  gminnej nr 107894L  w  m. Strzelce

Kod CPV :  45111210-3

1.1.	Roboty Przygotowawcze

1.	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,203	km	................	................

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

Numer specyfikacji :  D-01.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

od km 0+000  do km 1+203:  1203 / 1000 =	1,203

Razem  przedmiar =	  1,203	km

2.	KNNR  006-1305-02-00  MRRiB	  3,200	m3	................	................

Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych kanalizacji  sanitarnej

Numer specyfikacji :  D-03.02.01a

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

wg rys nr 2:  32 * 0.1 =	3,200

Razem  przedmiar =	  3,200	m3

1.2.	Roboty rozbiórkowe

3.	KSNR  006-0806-01-00	  158,000	m	................	................

Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce piaskowej

Numer specyfikacji :  D-01.02.04

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

na  istniejacych  zjazdach:  158 =	158,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  158,000	m

4.	kal. własna	  2,000	szt	................	................

Demontaż liniowego progu zwalniającego

Numer specyfikacji :  D-01.02.04

Przebudowa  drogi gminnej Nr 107894L  w  m. Strzelce od  km 0+000  do km 1+203

1.  Przebudowa  drogi  gminnej nr 107894L  w  m. Strzelce

1.2. Roboty rozbiórkowe

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

5.	KNNR  006-0802-04-00  MRRiB	  142,000	m2	................	................

Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie-(

frezowanie do proj. niwelety )

Numer specyfikacji :  D-01.02.04

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

tabela  frezowania  i wyrównań:  142 =	142,000

Razem  przedmiar =	  142,000	m2

6.	KNNR  006-0805-05-00  MRRiB	  246,000	m2	................	................

Rozebranie nawierzchni   z koski  brukowej ułożonych na podsypce cem- piaskowej ( analogia) do ponownego

wbudowania

Numer specyfikacji :  D-01.02.04

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

Na  istniejących zjazdach z kostki brukowej:  9 * 1.5 + 27 * 1.5 + 13 * 1.5 + 12 * 1.5 + 6 * 1.5 + 4 * 1.5 + 8 * 1.5 + 6 *

1.5 + 8 * 1.5 + 6 * 1.5 + 7 * 1.5 + 6 * 1.5 + 4 * (6 * 1.5) + 8 * 1.5 + 10 * 1.5 + 10 * 1.5 =	246,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  246,000	m2

7.	KNNR  006-0803-02-00  MRRiB	  27,600	m2	................	................

Rozebranie nawierzchni z  bruku  i  ażuru , na podsypce cementowo-piaskowej, wykonane ręcznie( analogia)

Numer specyfikacji :  D-01.02.04

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

na istniejąch  zjazdach:  6 * 1.6 + 6 * 1.5 + 6 * 1.5 =	27,600

Razem  przedmiar =	  27,600	m2

1.3.	Roboty ziemne

8.	KNR  201-0206-05-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  576,620	m3	................	................

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi  na odległość do 2 km: grunt kat. IV

Numer specyfikacji :  D-02.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

na poszerzeniu:  (97.65 + 45.18 + 3.13 + 3.98 + 44.26 + 27.04 + 2.29 + 51.34 + 114.24 ) * 0.6 =	233,466

pod zjazdy:  0.50 * 311.10 =	155,550

od km 0+000 do  km 1+203 obustronnie:  (((((1203 * 2 -  (222 + 158 + 30 + 120)) * 0.5)))) * 0.2 =	187,600

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  576,620	m3

1.4.	Podbudowa

9.	KNNR  006-0101-03-20  MRRiB	  233,466	m2	................	................

Przebudowa  drogi gminnej Nr 107894L  w  m. Strzelce od  km 0+000  do km 1+203

1.  Przebudowa  drogi  gminnej nr 107894L  w  m. Strzelce

1.4. Podbudowa

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

Koryta na poszerzeniu   jezdni, wykonane mechanicznie , w gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 55cm i

zagęszczeniu walcem wibracyjnym

Numer specyfikacji :  D-04.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

na poszerzeniu:  (97.65 + 45.18 + 3.13 + 3.98 + 44.26 + 27.04 + 2.29 + 51.34 + 114.24 ) * 0.6 =	233,466

Razem  przedmiar =	  233,466	m2

10.	KNNR  006-0103-02-00  MRRiB	  233,470	m2	................	................

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane ręcznie w

gruncie kat.V-VI

Numer specyfikacji :  D-04.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

na poszerzeniu:  (97.65 + 45.18 + 3.13 + 3.98 + 44.26 + 27.04 + 2.29 + 51.34 + 114.24 ) * 0.6 =	233,466

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  233,470	m2

11.	KNNR  006-0106-03-00  MRRiB	  233,466	m2	................	................

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie, przy grubości warstwy piasku po zagęszczeniu 15 cm

Numer specyfikacji :  D-04.02.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

na poszerzeniu:  (97.65 + 45.18 + 3.13 + 3.98 + 44.26 + 27.04 + 2.29 + 51.34 + 114.24 ) * 0.6 =	233,466

Razem  przedmiar =	  233,466	m2

12.	KNNR  006-0113-02-00  MRRiB	  233,466	m2	................	................

Podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniu

Numer specyfikacji :  D-04.04.04

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

na poszerzeniu:  (97.65 + 45.18 + 3.13 + 3.98 + 44.26 + 27.04 + 2.29 + 51.34 + 114.24 ) * 0.6 =	233,466

Razem  przedmiar =	  233,466	m2

13.	KNNR  006-0113-06-00  MRRiB	  233,466	m2	................	................

Podbudowy z kruszywa  łamanego  stabilizowanego mechanicznie   o  uziarnieniu 0/31,5mm, przy grubości

górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm na  poszerzeniu

Numer specyfikacji :  D-04.04.04

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

na poszerzeniu:  (97.65 + 45.18 + 3.13 + 3.98 + 44.26 + 27.04 + 2.29 + 51.34 + 114.24 ) * 0.6 =	233,466

Razem  przedmiar =	  233,466	m2

Przebudowa  drogi gminnej Nr 107894L  w  m. Strzelce od  km 0+000  do km 1+203

1.  Przebudowa  drogi  gminnej nr 107894L  w  m. Strzelce

1.4. Podbudowa

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

14.	KNNR  006-1005-06-00  MRRiB	 4 217,450	m2	................	................

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum

Numer specyfikacji :  D-04.03.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

od km 0+000 do km 1+203:  140 * 3.0 + ((3 + 5) / 2 * 21) + 49.5 * 3.7 + 27.5 * 5 + 255 * 3 + (42 * (3 + 5) / 2) + 20.80 * 5

+ (9.3 * (5 + 3) / 2) + 280.6 * 3 + (8 * (3 + 5.3) / 2) + 50.5 * 5.3 + (15 * (3 + 5.3) / 2) + 12.2 * 3 + 240.3 * 3 + 28.3 * 3 +

15 * 1 + 1203 * 0.1 + 88 * 1 + 25 * 0.2 + 28 * 1 + 15 * 1 =	4 217,450

Razem  przedmiar =	 4 217,450	m2

15.	KNNR  006-1005-07-00  MRRiB	 4 217,450	m2	................	................

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem ( połaczenie  miedzywarstwowe)

Numer specyfikacji :  D-04.03.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

od km 0+000 do km 1+203:  140 * 3.0 + ((3 + 5) / 2 * 21) + 49.5 * 3.7 + 27.5 * 5 + 255 * 3 + (42 * (3 + 5) / 2) + 20.80 * 5

+ (9.3 * (5 + 3) / 2) + 280.6 * 3 + (8 * (3 + 5.3) / 2) + 50.5 * 5.3 + (15 * (3 + 5.3) / 2) + 12.2 * 3 + 240.3 * 3 + 28.3 * 3 +

15 * 1 + 1203 * 0.1 + 88 * 1 + 25 * 0.2 + 28 * 1 + 15 * 1 =	4 217,450

Razem  przedmiar =	 4 217,450	m2

16.	KNNR  006-0108-02-00  MRRiB	  279,500	t	................	................

Wyrównanie istniejącej podbudowy (nawierzchni) betonem asfaltowym AC 16W wg PN-EN dla KR -2,

transportowaną sam.samowyładowczymi , wbudowaną mechanicznie

Numer specyfikacji :  D-04.08.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

tabela   wyrównań:  111.8 * 2500 / 1000 =	279,500

Razem  przedmiar =	  279,500	t

17.	KSNR  006-0308-03-00	  233,466	m2	................	................

Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN dla KR -2

transportowanych sam.samowyładowczym przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - o uziarnieniu

0/16 mm   (na poszerzeniu )

Numer specyfikacji :  D-D-05.03.05b

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

na poszerzeniu:  (97.65 + 45.18 + 3.13 + 3.98 + 44.26 + 27.04 + 2.29 + 51.34 + 114.24 ) * 0.6 =	233,466

Razem  przedmiar =	  233,466	m2

1.5.	Nawierzchnia

18.	KNNR  006-1005-07-00  MRRiB	 4 097,150	m2	................	................

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem( połaczenie międzywarstwowe)

Przebudowa  drogi gminnej Nr 107894L  w  m. Strzelce od  km 0+000  do km 1+203

1.  Przebudowa  drogi  gminnej nr 107894L  w  m. Strzelce

1.5. Nawierzchnia

Str: 5

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

Numer specyfikacji :  D-04.03.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

od km 0+000 do km 1+203:  140 * 3.0 + ((3 + 5) / 2 * 21) + 49.5 * 3.7 + 27.5 * 5 + 255 * 3 + (42 * (3 + 5) / 2) + 20.80 * 5

+ (9.3 * (5 + 3) / 2) + 280.6 * 3 + (8 * (3 + 5.3) / 2) + 50.5 * 5.3 + (15 * (3 + 5.3) / 2) + 12.2 * 3 + 240.3 * 3 + 28.3 * 3 +

15 * 1 +  88 * 1 + 25 * 0.2 + 28 * 1 + 15 * 1 =	4 097,150

Razem  przedmiar =	 4 097,150	m2

19.	KNNR  006-0309-02-10  MRRiB	 4 097,150	m2	................	................

Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego AC 11S wg PN -EN  dla KR -2 ,

transportowanych sam.samowyładowczym , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Numer specyfikacji :  D-05.03.05a

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

od km 0+000 do km 1+203:  140 * 3.0 + ((3 + 5) / 2 * 21) + 49.5 * 3.7 + 27.5 * 5 + 255 * 3 + (42 * (3 + 5) / 2) + 20.80 * 5

+ (9.3 * (5 + 3) / 2) + 280.6 * 3 + (8 * (3 + 5.3) / 2) + 50.5 * 5.3 + (15 * (3 + 5.3) / 2) + 12.2 * 3 + 240.3 * 3 + 28.3 * 3 +

15 * 1 +  88 * 1 + 25 * 0.2 + 28 * 1 + 15 * 1 =	4 097,150

Razem  przedmiar =	 4 097,150	m2

1.6.	Krawężniki

20.	KNNR  006-0403-03-00  MRRiB	  192,000	m	................	................

Krawężniki betonowe  na  płask  na  zjazdach wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce

cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x30 cm

Numer specyfikacji :  D-08.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

zjazdy projektowane:  18 * 10 + 12 =	192,000

Razem  przedmiar =	  192,000	m

21.	KNNR  006-0403-03-00  MRRiB	  158,000	m	................	................

Krawężniki betonowe  na  płask  na  zjazdach przełożenie , na podsypce cementowo-piaskowej, o

wymiarach 15x30 cm

Numer specyfikacji :  D-08.01.01a

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

zjazdy istniejace:  158 =	158,000

Razem  przedmiar =	  158,000	m

1.7.	Pobocza

22.	KNNR  006-0101-02-00  MRRiB	  953,000	m2	................	................

Koryta pod  utwardzone pobocze , wykonane mechanicznie , w gruncie kat.II-VI, przy głębokości

koryta 20 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym

Przebudowa  drogi gminnej Nr 107894L  w  m. Strzelce od  km 0+000  do km 1+203

1.  Przebudowa  drogi  gminnej nr 107894L  w  m. Strzelce

1.7. Pobocza

Str: 6

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

Numer specyfikacji :  D-04.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

od km 0+000 do  km 1+203 obustronnie:  (1203 * 2 -  (192 + 158 + 30 + 120)) * 0.5 =	953,000

Razem  przedmiar =	  953,000	m2

23.	KNNR  006-0103-02-00  MRRiB	  953,000	m2	................	................

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane ręcznie w

gruncie kat.V-VI

Numer specyfikacji :  D-04.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

od km 0+000 do  km 1+203 obustronnie:  (1203 * 2 -  (192 + 158 + 30 + 120)) * 0.5 =	953,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  953,000	m2

24.	KNNR  006-0113-02-00  MRRiB	  953,000	m2	................	................

Pobocze utwardzone  z kruszywa  łamanego stabilizowanego  mechanicznie o ociągłym  uziarnieniu

0/31,5mm wgPN-EN 13242 ,PN-EN12620, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm( analogia)

Numer specyfikacji :  D-04.04.02

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

od km 0+000 do  km 1+203 obustronnie:  (1203 * 2 -  (192 + 158 + 30 + 120)) * 0.5 =	953,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  953,000	m2

1.8.	Zjazdy

1.8.1.	Zjazdy do posesji  z kostki brukowej

Numer specyfikacji :  D-10.07.01

Kod CPV :  45233320-8

25.	KSNR  006-0101-02-20  WACETOB Warszawa	  311,100	m2	................	................

Koryta na całej szerokości  zjazdów , wykonane mechanicznie , w gruncie kat.II-VI, przy głębokości

koryta 50 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym z odwozem  gruntu na 5 km

Numer specyfikacji :  D-04.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

18 * 15.75 + 27.60 =	311,100

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  311,100	m2

26.	KNNR  006-0106-03-00  MRRiB	  311,100	m2	................	................

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie, przy grubości warstwy piasku po zagęszczeniu 15 cm

Numer specyfikacji :  D-04.02.01

Przebudowa  drogi gminnej Nr 107894L  w  m. Strzelce od  km 0+000  do km 1+203

1.  Przebudowa  drogi  gminnej nr 107894L  w  m. Strzelce

1.8. Zjazdy

Str: 7

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

18 * 15.75 + 27.60 =	311,100

Razem  przedmiar =	  311,100	m2

27.	KNNR  006-0111-02-00  MRRiB	  3,110	100 m2	................	................

Podbudowa w-wa  dolna  z gruntu stabilizowanego cementem z  betoniarki  przy grubości warstwy po

zagęszczeniu 15 cm   o Rm=5 MPa

Numer specyfikacji :  D-04.05.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

(18 * 15.75 + 27.60) / 100 =	3,111

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  3,110	100 m2

28.	KNNR  006-0113-04-00  MRRiB	  311,100	m2	................	................

Podbudowy zkruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o  uziarnieniu  0/31,5mm  , przy grubości

górnej warstwy po zagęszczeniu 8 cm                 ( analogia)

Numer specyfikacji :  D-040.04.02

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

18 * 15.75 + 27.60 =	311,100

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  311,100	m2

29.	KNNR  006-0404-03-00  MRRiB	  267,200	m	................	................

Obrzeża betonowe na ławie  betonowej z oporem z betonu Klasy B-15  ,o wymiarach obrzeża 30x8 cm (

obramowanie zjazdów)

Numer specyfikacji :  D-08.03.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

(4.68 * 2 + 4) * 20 =	267,200

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  267,200	m

30.	KNNR  006-0502-03-00  MRRiB	  311,100	m2	................	................

Nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce

cem.-piask.gr  4 cm  przy grubości kostki szarej 8 cm

Numer specyfikacji :  D-05.03.23

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

18 * 15.75 + 27.60 =	311,100

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  311,100	m2

31.	KNNR  006-0502-03-00  MRRiB	  209,100	m2	................	................

Nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce

Przebudowa  drogi gminnej Nr 107894L  w  m. Strzelce od  km 0+000  do km 1+203

1.  Przebudowa  drogi  gminnej nr 107894L  w  m. Strzelce

1.8. Zjazdy

Str: 8

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

cem.-piask.gr  4 cm   pochodzacej  z  rozbirki( przełożenie  zjazdów istniejacych )

Numer specyfikacji :  D-05.03.23

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

kostka  z  rozbiórki -15%na nową:  9 * 1.5 + 27 * 1.5 + 13 * 1.5 + 12 * 1.5 + 6 * 1.5 + 4 * 1.5 + 8 * 1.5 + 6 * 1.5 + 8 * 1.5

+ 6 * 1.5 + 7 * 1.5 + 6 * 1.5 + 4 * (6 * 1.5) + 8 * 1.5 + 10 * 1.5 + 10 * 1.5 - 36.90 =	209,100

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  209,100	m2

32.	KNNR  006-0502-03-00  MRRiB	  36,900	m2	................	................

Nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce

cem.-piask.gr  4 cm  na przełożenie  na  zjazdach  15 %istniejących zjazdów

Numer specyfikacji :  D-05.03.23

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

kostka  nowa 15 % na istniejacych zjazdach:  246 * 0.15 =	36,900

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  36,900	m2

1.9.	Oznakowanie

33.	KNNR  006-0703-01-00  MRRiB	  56,000	m	................	................

Bariery ochronne stalowe U-14a , jednostronne, z zasypaniem dołów ziemią,

Numer specyfikacji :  D-07.05.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

na przepuście obustronnie:  28 * 2 =	56,000

Razem  przedmiar =	  56,000	m

34.	KNNR  006-0702-01-00  MRRiB	  6,000	szt	................	................

Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm

Numer specyfikacji :  D-07.02.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

Zgodnie  z  projektem  stałej  organizacji  ruchu:  6 =	6,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  6,000	szt

35.	KNNR  006-0702-05-00  MRRiB	  8,000	szt	................	................

Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu,ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni

ponad 0,3 m2

Numer specyfikacji :  D-07.02.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

wg projektu stałej organizacji  ruchu( D-1 szt.2, A-7 szt 1, B-33 szt 2, A- 20 szt 3:  8 =	8,000

Przebudowa  drogi gminnej Nr 107894L  w  m. Strzelce od  km 0+000  do km 1+203

1.  Przebudowa  drogi  gminnej nr 107894L  w  m. Strzelce

1.9. Oznakowanie

Str: 9

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

Razem  przedmiar =	  8,000	szt

36.	kal. własna	  2,000	szt	................	................

Montaż  liniowego progu  zwalniającego

Numer specyfikacji :  D-08.07.01a

1.10.	Roboty  wykończeniowe

37.	KNNR  001-0503-05-00  MRRiB	  466,500	m2	................	................

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni pobocza , w gruncie: kat. I-III  z lokalną  scinką  i

uzupełnieniem do normatywnych spadków poprzecznych oraz  uporzadkowanie  placu budowy

Numer specyfikacji :  D-06.03.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

1866 * 0.25 =	466,500

Razem  przedmiar =	  466,500	m2

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T	.......................