Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55

Budowa :	Przebudowa drogi gminnej

Adres :	ul.Polna w m.Nałęczów

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

1.		Przygotowanie  terenu

Kod CPV :  45233000-9

1.1.		Roboty  przygotowawcze

1.	D-01.01.01	KSNR  001-0104-03-00	  0,477	km

Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym

Rys nr 1:  476.55 / 1000 =	0,477

Razem  przedmiar =	  0,477	km

2.	D-01.03.04	KNR  231-1406-04-00  IGM Warszawa	  20,000	szt

Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych , kanalizacji  sanitarnej i gazowych

Rys nr 2:  11 + 7 + 2 =	20,000

Razem  przedmiar =	  20,000	szt

3.	D-01.02.01	KNR  201-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  5,000	szt

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 16-25 cm

5 =	5,000

Razem  przedmiar =	  5,000	szt

4.	D-01.02.01	KNR  201-0103-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  5,000	szt

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 26-35 cm

5 =	5,000

Razem  przedmiar =	  5,000	szt

5.	D-01.02.01	KNR  201-0103-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 36-45 cm

2 =	2,000

Razem  przedmiar =	  2,000	szt

6.	D01.02.01	KNR  201-0103-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 46-55 cm

2 =	2,000

Razem  przedmiar =	  2,000	szt

7.	D-01.02.01	KNR  201-0103-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 56-65 cm

2 =	2,000

Razem  przedmiar =	  2,000	szt

Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55

1.  Przygotowanie  terenu

1.1. Roboty  przygotowawcze

Str: 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

8.	D-01.02.01	KNR  201-0105-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  5,000	szt

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 16-25 cm

5 =	5,000

Razem  przedmiar =	  5,000	szt

9.	D-01.02.01	KNR  201-0105-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  5,000	szt

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 26-35 cm

5 =	5,000

Razem  przedmiar =	  5,000	szt

10.	D-01.02.01	KNR  201-0105-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 36-45 cm

2 =	2,000

Razem  przedmiar =	  2,000	szt

11.	D-01.02.01	KNR  201-0105-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 46-55 cm

2 =	2,000

Razem  przedmiar =	  2,000	szt

12.	D01,02,01	KNR  201-0105-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 56-65 cm

2 =	2,000

Razem  przedmiar =	  2,000	szt

13.	D-01.02.01	KNNR  001-0108-06-00  MRRiB	  16,000	szt

Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, na odległość do 5 km,

j.w:  16 =	16,000

Razem  przedmiar =	  16,000	szt

14.	D-01.02.01	KNNR  001-0102-01-00  MRRiB	  0,062	ha

Mechaniczne karczowanie zagajników: gęstych /powyżej 60% powierzchni/

(6 * 104) / 10000 =	0,062

Razem  przedmiar =	  0,062	ha

15.	GG.00.12.01	Kalkul  własna	  1,000	kompl.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz  z obsługą komleksową  budowy  wynikajaca  ze

Specyfikacji technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  poszczególnych  w-w konstrukcyjnych  nawierzchni

3 kopl inwentaryzacji powyk.j- obsługa budowy:  1 =	1,000

Razem  przedmiar =	  1,000	kompl.

Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55

1.  Przygotowanie  terenu

1.1. Roboty  przygotowawcze

Str: 3

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

16.	GG.00.12.01	kal.własna	  1,000	pas drog

Zainwentaryzowanie istniejacych kabli elektrycznych i telefonicznych oraz  wykonanie wykopów

kontrolnych i określenie ich rzędnych posadowienia

1.2.		Roboty  rozbiórkowe

17.	D-01.02.04	KNNR  006-0805-02-00  MRRiB	  447,000	m2

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm i spoinach wypełnionych piaskiem

trylinka:  (   ( 139 * 3 ) +  (40 * 5 * 0.15)) =	447,000

Razem  przedmiar =	  447,000	m2

18.	D-01.02.04	KNNR  006-0806-02-00  MRRiB	  512,000	m

Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej

252 + 252 + 8 =	512,000

Razem  przedmiar =	  512,000	m

19.	D-01.02.04	KNR  225-0408-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  219,000	m2

Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni płyt: do 3,0 m2

płyty PDS:  (73 * 3) =	219,000

Razem  przedmiar =	  219,000	m2

20.	D-01.02.04	KNNR  006-0802-04-00  MRRiB	  417,000	m2

Rozebranie nawierzchni grubości 5 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie

masa:  (139 * 3 ) =	417,000

Razem  przedmiar =	  417,000	m2

21.	D-01.02.04	KNNR  006-0805-05-00  MRRiB	  438,920	m2

Rozebranie nawierzchni   z koski  brukowej ułożonych na podsypce cem- piaskowej ( analogia)

kostka:  (92 * 3.5 ) + (15.8 * 7.4 ) =	438,920

Razem  przedmiar =	  438,920	m2

22.	D-01.02.04	KNR  404-1103-04-00  IGM Warszawa	  374,056	m3

Wywiezienie gruzu ( płyt  Jomba )z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z

załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na  miejsce  wskazane  przez  Inwestora.

płyty PDS+kostka+trylinka+masa+krawężniki  +ogrodzenie koło szkoły:  (  (73 * 3 * 0.15) + (92 * 3.5 * 0.08) +

(15.8 * 7.4 * 0.8) + ( 139 * 3 * 0.15) + (139 * 3 * 0.05) + (40 * 5 * 0.15)) + (512 * 0.3 * 0.15) + 46.2 + 39.27 =	374,056

Razem  przedmiar =	  374,056	m3

23.	D-01.02.04	KNR  404-1103-05-00  IGM Warszawa	  288,586	m3

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy

załadunku i rozładunku mechanicznym/  na odl. 5 km

płyty PDS+kostka+trylinka+masa+krawężniki:  (  (73 * 3 * 0.15) + (92 * 3.5 * 0.08) + (15.8 * 7.4 * 0.8) + ( 139 *

Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55

1.  Przygotowanie  terenu

1.2. Roboty  rozbiórkowe

Str: 4

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

3 * 0.15) + (139 * 3 * 0.05) + (40 * 5 * 0.15)) + (512 * 0.3 * 0.15) =	288,586

Razem  przedmiar =	  288,586	m3

24.	D-01.02.04	KNNR  006-0808-03-00  MRRiB	  10,000	m

Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach

10 =	10,000

Razem  przedmiar =	  10,000	m

25.	D-01.02.04	KNR  404-0203-02-00  IGM Warszawa	  46,200	m3

Rozebranie ław fundamentowych oraz murów poniżej poziomu terenu, o grubości do 30 cm, na zaprawie: -

cementowo-wapiennej

115.5 * 0.8 * 0.5 =	46,200

Razem  przedmiar =	  46,200	m3

26.	D-01.02.04	KNR  404-0303-05-00  IGM Warszawa	  39,270	m3

Rozebranie ścian betonowych o grubości : - do 30 cm

(115.5 * 0.3 * 1.0) + (0.10 * 0.4 * 115.5) =	39,270

Razem  przedmiar =	  39,270	m3

2.		Przebudowa  drogi

2.3.		Roboty ziemne

27.	D-02,01,01	KNNR  001-0202-05-00  MRRiB	 2 747,964	m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. I-III/

Tab rob ziemnych- płyty PDS+kostka:  3013.51 - (  (73 * 3 * 0.15) + (92 * 3.5 * 0.08) + (15.8 * 7.4 * 0.8) + ( 139

* 3 * 0.15) + (139 * 3 * 0.05) + (40 * 5 * 0.15)) =	2 747,964

Razem  przedmiar =	 2 747,964	m3

28.	D-02.01.01	KNR  201-0214-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 747,964	m3

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi  grunt kat. I- III krotność 8

Tab rob ziemnych- płyty PDS+kostka:  3013.51 - (  (73 * 3 * 0.15) + (92 * 3.5 * 0.08) + (15.8 * 7.4 * 0.8) + ( 139

* 3 * 0.15) + (139 * 3 * 0.05) + (40 * 5 * 0.15)) =	2 747,964

Razem  przedmiar =	 2 747,964	m3

29.	D-02.01.01	KNNR  001-0212-02-10  MRRiB	  20,060	m3

Roboty  ziemne , wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt kat.

III/

tab. robót ziemnych:  20.06 =	20,060

Razem  przedmiar =	  20,060	m3

Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55

2.  Przebudowa  drogi

2.3. Roboty ziemne

Str: 5

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

30.	D-02.03.01	KNNR  001-0402-02-00  MRRiB	  20,060	m3

Formowanie i zagęszczenie nasypów, z ziemi  z dokopu  w gruncie kat. III-IV, /zagęsz.walc.samojezdnym

9 t/

w.g dokumentacji:  20.06 =	20,060

Razem  przedmiar =	  20,060	m3

2.4.		Podbudowa

31.	D-04.01.01	KNNR  006-0103-03-10  MRRiB	 3 323,107	m2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI

mechanicznie - zagęszczanie walcem statycznym

Rys nr 2:  262 + 442.55 * 6.6 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) *

6.5 =	3 323,107

Razem  przedmiar =	 3 323,107	m2

32.	D-04.05.01	KNNR  006-0111-02-00  MRRiB	  33,231	100 m2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - Rm=2,5

MPa wykonana mieszarką lub z betoniarki

Rys nr 2:  (   262 + 442.55 * 6.6 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) *

6.5) / 100 =	33,231

Razem  przedmiar =	  33,231	100 m2

33.	D-04.04.04	KNNR  006-0113-03-00  MRRiB	 3 323,107	m2

Podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 25 cm

Rys nr 2:  262 + 442.55 * 6.6 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) *

6.5 =	3 323,107

Razem  przedmiar =	 3 323,107	m2

34.	D.04.04.04	KNNR  006-0113-05-00  MRRiB	 3 190,342	m2

Podbudowy z tłucznia, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Rys nr 2:  262 + 442.55 * 6.3 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) *

6.5 =	3 190,342

Razem  przedmiar =	 3 190,342	m2

2.5.		Nawierzchnia

35.	D-04.03.01	KNNR  006-1005-06-00  MRRiB	 3 190,342	m2

Mechaniczne oczyszczenie  podbudowy

Rys nr 2:  262 + 442.55 * 6.3 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) *

6.5 =	3 190,342

Razem  przedmiar =	 3 190,342	m2

Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55

2.  Przebudowa  drogi

2.5. Nawierzchnia

Str: 6

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

36.	D-04.03.01	KNNR  006-1005-07-00  MRRiB	 3 190,342	m2

Skropienie podbudowy  tłuczniowej

Rys nr 2:  262 + 442.55 * 6.3 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) *

6.5 =	3 190,342

Razem  przedmiar =	 3 190,342	m2

37.	D-05.03.05b	KSNR  006-0308-03-00	 3 079,705	m2

Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z betonu  asfaltowego ,transportowanych

sam.samowyładowczym przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm - o uziarnieniu 0/16 mm  KR-3

Rys nr 2:  262 + 442.55 * 6.05 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) *

6.5 =	3 079,705

Razem  przedmiar =	 3 079,705	m2

38.	D-04.03.01	KNNR  006-1005-06-00  MRRiB	 3 079,705	m2

Mechaniczne oczyszczenie w-wy  wiążącej

Rys nr 2:  262 + 442.55 * 6.05 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) *

6.5 =	3 079,705

Razem  przedmiar =	 3 079,705	m2

39.	D-04.03.01	KNNR  006-1005-07-00  MRRiB	 3 389,436	m2

Skropienie  w-wy wiażącej -asfaltem( połaczenie  międzywarstwowe)

Rys nr 2:  58.58 + 13 * 5.1 + ((5.1 + 3.6 ) / 2 * 15) + 251.40 * 3.60 + ((3.60 + 5.10) / 2 * 15) + 53 * 5.10 + ((3.60

+ 5.10) / 2 * 15) + 187.76 * 3.6 + ((3.6 + 5.10) / 2 * 15) + 60.80 * 5.10 + ((5.10 + 4.10) / 2 * 18) =	2 630,036

34 * 3.90 + ((3.6 + 3.90) / 2 * 35) + ((3.6 + 3.90) / 2 * 17) + (3.90 + 5.10) / 2 * 7 + 58 * 5.10 + (15 * 13) / 2 + (2 +

2 * 6) / 2 =	759,400

Razem  przedmiar =	 3 389,436	m2

40.	D-05.03.05a	006-0309-0-00	 3 057,577	m2

Warstwa ścieralna  z betonu  asfaltowego  transportowana  sam.samowyładowczym przy grubości

warstwy po zagęszczeniu 5 cm - o uziarnieniu 0/12,8 mm  KR-3

Rys nr 2:  262 + 442.55 * 6.0 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) *

6.5 =	3 057,577

Razem  przedmiar =	 3 057,577	m2

2.6.		Krawężniki

41.	D-08.01.01	KNNR  006-0403-03-00  MRRiB	  543,000	m

Krawężniki betonowe wystające wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem , na podsypce

cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x30 cm

(8.4 + 7.5 + 415.20 + 19.8 + 12.60 + 9.5 + 126.3 + 2.6 + 3.6 + 2 + 2.5) - 67 =	543,000

Razem  przedmiar =	  543,000	m

Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55

3.  Wjazdy  do  posesji

Str: 7

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

3.		Wjazdy  do  posesji

3.7.		Roboty ziemne

42.	D-04.01.01	KNNR  006-0101-03-20  MRRiB	  121,900	m2

Koryta na całej szerokości zjazdu, wykonane mechanicznie , w gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 37

cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym

11.5 + 28 + 11.8 + 11.8 + 10.9 + 10.9 + 7 * 5 + 2 =	121,900

Razem  przedmiar =	  121,900	m2

3.8.		Podbudowa

43.	D-04.05.01	KSNR  006-0111-02-00	  1,219	100 m2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm  -wa

podbudowy     o Rm=2,5MPa  z  betoniarki

(11.5 + 28 + 11.8 + 11.8 + 10.9 + 10.9 + 7 * 5 + 2) / 100 =	1,219

Razem  przedmiar =	  1,219	100 m2

44.	D-04.05.01	KSNR  006-0111-02-00	  1,219	100 m2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm  -wa

podbudowy     o Rm=5MPa  z  betoniarki

(11.5 + 28 + 11.8 + 11.8 + 10.9 + 10.9 + 7 * 5 + 2) / 100 =	1,219

Razem  przedmiar =	  1,219	100 m2

3.9.		Nawierzchnia

45.	D-05.03.23a	KSNR  006-0502-03-00	  121,900	m2

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce

cem.-piask  1:4  gr. 4 cm  przy grubości kostki szarej 8 cm

11.5 + 28 + 11.8 + 11.8 + 10.9 + 10.9 + 7 * 5 + 2 =	121,900

Razem  przedmiar =	  121,900	m2

3.10.		Obrzeża

46.	D-08.03.01	KNNR  006-0404-05-00  MRRiB	  103,400	m

Obrzeża betonowe, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach obrzeża 30x8 cm

strona lewa:  (1.4 + 1.4 + 1.4 + 1.4 + 4) + (1.4 + 1.4 + 4.3 + 4.3 + 5) + (1.4 + 2.4 + 2.4 + 4 + 1.4) + (1.4 + 2.4 +

2.4 + 4 + 1.4) + (1.4 + 1.3 + 4 + 1.3 + 1.4) + (1.4 + 1.4 + 4 + 1.4 + 1.4) =	68,200

stronaprawa:  (1.4 + 0.5 + 4 + 0.5 + 1.4) + (1.4 + 0.5 + 4 + 0.5 + 1.4) + (1.4 + 10 + 1.4) + (1.4 + 4 + 1.4) =	35,200

Razem  przedmiar =	  103,400	m

47.	D-08.01.01	KNNR  006-0403-03-00  MRRiB	  67,000	m

Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55

3.  Wjazdy  do  posesji

3.10. Obrzeża

Str: 8

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Krawężniki betonowe-wtopione  wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu  B-15 , na podsypce

cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x30 cm

11 * 6 + 1 =	67,000

Razem  przedmiar =	  67,000	m

4.		Chodniki

4.11.		Podbudowa

48.	D-04.01.01	KNNR  006-0101-02-30  MRRiB	 1 169,025	m2

Koryta na całej szerokości  chodników  z kostki  brukowej , wykonane mechanicznie, w gruncie kat.II-VI,

przy głębokości koryta 30 cm i zagęszczeniu walcem statycznym

428 * 2.5 + 116.5 * 0.85 =	1 169,025

Razem  przedmiar =	 1 169,025	m2

49.	D-04.02.01	KNNR  006-0104-01-00  MRRiB	 1 169,025	m2

Warstwy odsączające z piasku, wykonane ręcznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości

warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym

428 * 2.5 + 116.5 * 0.85 =	1 169,025

Razem  przedmiar =	 1 169,025	m2

50.	D-04.05.01	KNNR  006-0111-01-00  MRRiB	  11,690	100 m2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm  w-wa   o

Rm=2,5 MPa  z betoniarki

(428 * 2.5 + 116.5 * 0.85) / 100 =	11,690

Razem  przedmiar =	  11,690	100 m2

4.12.		Nawierzchnia

51.	D-05.03.23a	KSNR  006-0502-02-00	 1 169,025	m2

Nawierzchnia  chodników z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na

podsypce cem.-piask 1:4  gr  4 cm. przy grubości kostki szarej 6 cm

428 * 2.5 + 116.5 * 0.85 =	1 169,025

Razem  przedmiar =	 1 169,025	m2

4.13.		Obrzeża

52.	D-08.03.01	KSNR  006-0404-02-00	  551,200	m

Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem i wymiarach obrzeża 20x6 cm

strona lewa:  8.4 + 7.5 + 33.8 + 74.2 + 87.4 + 17.6 + 5.2 + 20.9 + 18.4 + 5.8 + 5.4 + 23.9 + 54.3 + 57.5 + 8.4 + 3

+ 1 =	432,700

Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55

4.  Chodniki

4.13. Obrzeża

Str: 9

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

strona prawa:  7.1 + 4 + 18.9 + 11.7 + 28.6 + 39.4 + 5.3 + 0.5 + 1 + 0.5 + 1.5 =	118,500

Razem  przedmiar =	  551,200	m

5.		Roboty wykończeniowe oraz  oznakowanie

Kod CPV :  45233000-9

5.14.		Roboty  wykończeniowe

53.	D-06.01.01	KSNR  001-0403-01-00	  340,000	m2

Humusowanie i obsianie  pobocza  przy grubości warstwy humusu 5 cm.

Rys nr 2:  340 * 1.00 =	340,000

Razem  przedmiar =	  340,000	m2

54.	D-06.01.01	KNR  201-0517-01-00	  10,800	m2

Umocnienieskarpy elementami prefabrykowanymi( płytami  ażurowymi)  na ławie betonowej z betonu B-20

gr 20 cm

na właczeniu do dr. nr 830:  18 * 0.6 =	10,800

Razem  przedmiar =	  10,800	m2

5.15.		Oznakowanie

55.	D-07.02.01	KNNR  006-0702-01-00  MRRiB	  13,000	szt

Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm

13 =	13,000

Razem  przedmiar =	  13,000	szt

56.	D-07.02.01	KNNR  006-0702-05-00  MRRiB	  16,000	szt

Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu,ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3

m2(A-7 szt 4;D-1 szt-6;A-30 szt 2;D-2 szt 1 ;T-szt 3

j.w:  13 + 3 =	16,000

Razem  przedmiar =	  16,000	szt

---  Koniec  wydruku  przedmiaru  ---